Моделирование и экспериментальное исследование трактового фильтра сантиметрового диапазона

А.В. Андрианов1, С.А. Быков1, А.Н. Зикий2, А.И. Пустовалов1

1Таганрогский научно-исследовательский институт связи, Таганрог

2Южный Федеральный Университет, Таганрог

Аннотация: в статье проведено моделирование и экспериментальное исследование фильтра сантиметрового диапазона на встречных стержнях. В полосе пропускания от 4 до 8 ГГц потери составили не более 1,5 дБ. Заграждение при отстройке вниз на 1 ГГц не менее 50 дБ. Заграждение при отстройке вверх на 2 ГГц не менее 70 дБ. Имеется ложная полоса пропускания 16,6 – 21,5 ГГц.

Ключевые слова: фильтр на встречных стержнях, моделирование, эксперимент, сантиметровый диапазон волн.

К фильтру предъявляются следующие требования:

- нижняя граничная частота полосы пропускания Fн = 4 ГГц;

- верхняя граничная частота полосы пропускания Fв = 8 ГГц;

- потери в полосе пропускания не более 3 дБ;

- заграждение на частоте 3 ГГц не менее 50 дБ;

- заграждение на частоте 10 ГГц не менее 60 дБ;

- заграждение в полосе от 10 до 15 ГГц не менее 50 дБ;

- волновое сопротивление входа и выхода 50 Ом;

Перечисленные выше требования были реализованы в фильтре на встречных стержнях с 13 резонаторами. Расчет проводился по книге [1]. Результаты расчета приведены в таблице 1 (второй столбец) для резонаторов прямоугольного сечения.

Таблица № 1

Геометрические размеры фильтра

| Параметр фильтра | Расчет, кв. мм | Моделирование, кв.мм | Макет, ø мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1, W13 W2, W12 W3 – W11 | 2,16 1,4 1,7 | 2,16 1,4 1,7 | 2,16 1,4 1,7 | Ширина резонатора |
| S1, S12 S2, S11 S3 – S10 | 1,45 1,45 1,84 | 1,0 1,45 2,0 | 1,45 1,45 1,84 | Зазор между резонаторами |
| L1 = L13 L2 = L12 L3 … L11 | 12,5 12,5 12,5 | 11,8 11,8 11,8 | 10,2 10,8 10,2 | Длина резонатора |
| B | 10 | 10 | 10 | Расстояние между экранами |
| L | - | 11,8 | 11 | Расстояние между стенками |
| Er | 1 | 1 | 1 | Диэлектрическая проницаемость |
| Т | - | 1,9 | - | Толщина резонаторов |

На следующем этапе проводилось моделирование рассчитанного фильтра в пакете прикладных программ AWRDesignEnvironment [2]. Результаты расчета использовались как первое приближение для моделирования. После подстройки длины резонаторов и зазоров между ними были минимизированы потери в полосе пропускания и неравномерность потерь в полосе пропускания. Геометрические размеры фильтра после оптимизации отражены в таблице 1 и на рисунке 1.

Схемотехническая модель фильтра приведена на рисунке 1.

Рис.  1. – Схемотехническая модель фильтра в AWRDE

Результаты моделирования показаны на рисунке 2.

Рис.  2. – Расчетная амплитудно-частотная характеристика фильтра

Экспериментальное исследование фильтра проводилось на макете, геометрические размеры которого приведены в таблице 1 (четвертый столбец). В макете использовались круглые резонаторы как более технологичные.

Корпус фильтра имеет размеры 31х78 мм. Детали корпуса, соединителей, резонаторов изготовлены из латуни ЛС59. Для защиты от внешних воздействующих факторов корпус и резонаторы покрыты серебром, а соединители – никелем. Крышка крепится к корпусу при помощи 7 винтов М3. Крепление 11 резонаторов осуществляется с помощью стопорных винтов М2.

Эксперимент проводился на установке, содержащей анализатор цепей типа N5234Aкомпании Agilent [3], комплект кабелей и переходов. Результаты эксперимента в виде АЧХ фильтра приведены на рисунке 3 для полосы анализируемых частот от 10 МГц до 24 ГГц.

Рис.  3. – Экспериментальная амплитудно-частотная характеристика фильтра

Из рисунка видно, что потери в полосе пропускания 4 – 8 ГГц не превышают 1,5 дБ. Заграждение при отстройке вниз на 1 ГГц (на частоте 3 ГГц) составляет более 50 дБ. Заграждение при отстройке вверх на 2 ГГц (на частоте 10 ГГц) составляет более 70 дБ. В полосе 16800 – 21 ГГц имеется ложная полоса пропускания. На верхнем скате АЧХ имеется узкий всплеск.

Таблица № 2

Параметры фильтра

| Наименование параметра, размерность | Задано | Получено в модели | Получено в эксперименте |
| --- | --- | --- | --- |
| Fн, ГГц Fв, ГГц | 4 8 | 4 9 | 4 8 |
| Потери в полосе пропускания, не более, дБ | 3 | 1,2 | 1,28 |
| Потери при отстройке Fн-1ГГц, дБ | 50 | > 60 | >50 |
| Потери при отстройке Fв+2 ГГц, дБ | 50 | > 60 | > 70 |
| Потери на второй гармонике, дБ | 50 | > 60 | >50 |
| Волновое сопротивление входа и выхода, Ом | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Граничные частоты ложной полосы пропускания, ГГц | – | 16,5 – 21,5 |  |

Выводы:

- Проведено моделирование и экспериментальное исследование фильтра с полосой 4 – 8 ГГц. Фильтр построен на встречных стержнях с 13 резонаторами.

- Достигнуты параметры, приведенные в таблице 2.

- Исследованный фильтр может найти применение в приемниках СВЧ [4 – 9].

- При выполнении работы был полезен предыдущий опыт авторов [10].

Литература

- Леонченко В.П., Фельдштейн А.Л., Шепелянский Л.А. Расчет полосковых фильтров на встречных стержнях. Справочник. –М.: Связь, 1975. – 312 с.

- Разевиг В.Д., Потапов Ю.В., Курушин А.А. Проектирование СВЧ устройств с помощью Microwave Office. – М.: Солон-Пресс, 2003. – 496 с.

- Keysight Technologies. Контрольно-измерительные решения. Каталог 2015. М.: Keysight Technologies. – 476 с.

- TSUI J.B.Y. Microwave Receivers with Electronic Warfare Applications. Wiley-Interscience Publication, 1986. – 460 p.

- Пустовалов А.И. Двухканальное приемное устройство СВЧ диапазона. Инженерный вестник Дона, 2010, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2010/195.

- Шурховецкий А.Н. Многоканальная частотно-избирательная система СВЧ диапазона на основе направленных фильтров бегущей волны. Инженерный вестник Дона, 2010, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2010/292.

- Справочник по радиолокации в 2-х книгах. Книга 1. Под ред. М.И. Сколника. – М.: Техносфера, 2014. – 672 с.

- Куприянов А.И., Сахаров А.В. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы. Учебное пособие. – М.: Вузовская книга, 2007. – 356 с.

- R.K. Mongia, I.J. Bahl, P. Bhartia, and J. Hong RF and Microwave Coupled-Line Circuits, Second Edition. Artech House, 2007. – 578 p.

- Андрианов А.В., Зикий А.Н., Пустовалов А.И. Моделированиеиэкспериментальноеисследованиетрактовогофильтранавстречныхстержнях. Инженерный вестник Дона, 2016, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/22N4y16/3701.

References

- Leonchenko V.P., Feldshtein A.L., Shepelyansky L.A. Raschet poloskovih filtrov na vstrechnih sterzhnyah. Spravochnik. [Calculation of the strip-line filters on quarter-wave resonators. Handbook]. M. Svyaz, 1975. 312 p.

- Razevig V.D., Potapov Y.V., Kurushin A.A. Proektirovanie SVCH ustrojstv s pomoschyu Microwave Office [Designing of microwave devices using Microwave Office]. M.: Solon-Press, 2003.496 p.

- Keysight Technologies. Kontrolno – izmeritelnye resheniya. Catalog 2015. [Instrumentation solutions. Catalog 2015]. М. Keysight Technologies.

476p.

- TSUI J.B.Y. Microwave Receivers with Electronic Warfare Applications. Wiley-Interscience Publication, 1986.460 p.

- PustovalovA.I. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2010, №2.URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2010/195.

- ShurkhovetskiyA.N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2010, №4.URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2010/292.

- Skolnik M.Spravochnik po radiolokacii [Radar Handbook]. M.:Technosfera, 2014.672 p.

- Kupriyanov A.I., Saharov A.V. Teoreticheskiye osnovy radioelectronnoy bor’by. Uchebnoe posobie [Theoretical bases of electronic warfare. The manual]. M.: Vuzovskayakniga, 2007. 356 p.

- R.K. Mongia, I.J. Bahl, P. Bhartia, and J. Hong RF and Microwave Coupled-Line Circuits, Second Edition. Artech House, 2007. 578 p.

- Andrianov A.V., Zikiy A.N., Pustovalov A.I. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2016, №4.URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/22N4y16/3701.