Оптимизация процессов управления гидроприводом с использованием методологии объединенного принципа максимума

А.А. Костоглотов, И.А. Курочкина

Широкое распространение машин с объемным гидроприводом на железнодорожном транспорте усилило актуальность проблем управления их движением [1].

В настоящее время для разработки алгоритмов управления требуемым движением применяются принцип максимума Л.С. Понтрягина [2], метод планирования траектории движения исполнительного механизма [3] и др. Однако с помощью принципа максимума эффективно решаются линейные задачи программного управления, а синтез управления связан со значительными сложностями. Метод планирования траектории движения для реализации требует обработки большого объема информации и дополнительного специального алгоритма выбора оптимального управления. К тому же этими методами строятся управления, имеющие ступенчатый характер переключения, что снижает точность управления, приводит к ускоренной наработке на отказ.

Свободным от таких недостатков является метод синтеза оптимального управления нелинейными динамическими объектами [4 - 7], базирующийся на принципе экстремума интеграла действия для функции Гамильтона неконсервативной динамической системы [8].

- Объединенный принцип максимума

Рассматривается управляемая неконсервативная система, на которую действуют управляющие силы  обобщенные координаты и скорости;  область допустимых управлений. Качество управляемого процесса оценивается функционалом

(1.1)

Для установления признака истинного движения используется интеграл действия [6,8]

,                                                             (1.2)

где  работа внешних сил;  множитель Лагранжа.

В рассматриваемом случае для установления признака истинного движения применено асинхронное варьирование [6].

Пусть  произвольное допустимое управление. Первая асинхронная вариация равна

,                                                                          (1.3)

откуда  и это равенство является условием трансверсальности в правом конце траектории [5].

Теперь пусть  новое управление, полученное из первого игольчатым варьированием , если [2].

Тогда

(1.4)

Вторая игольчатая вариация интеграла действия будет иметь вид [5,6]

(1.5)

Этим неравенством и условием  устанавливается принцип максимума обобщенной мощности (объединенный принцип максимума): между двумя состояниями система движется так, что в каждой точке траектории выполняется условие максимума обобщенной мощности

,                                                  (1.6)

и выполняются условия трансферсальности для функции H.

Из (1.6) получается универсальная форма закона управления

, ,                                                                (1.7)

где  фиктивная сила;  знакоотрицательная синтезирующая функция [5],  обобщенный импульс.

В фазовом пространстве  истинную траекторию пересекают гиперповерхности (эллипсоиды), на которых . Тогда из (1.5) следует, что на поверхность эллипсоида

(1.8)

и для нахождения синтезирующей функции нужно использовать скобки Пуассона [6]

,                                                       (1.9)

Откуда значение синтезирующей функции будет таким

,                                                                (1.10)

где .

Закон управления в универсальной форме будет иметь вид [5,6,9,10]

, .                         (1.11)

В соответствии с (1.11) управления могут выбираться из классов кусочно-непрерывных и непрерывных функций, закон управления для класса кусочно-постоянных функций удовлетворяет также и принципу максимума Л.С. Понтрягина [2,11]

; ,                                    (1.12)

где  допустимое значение управления.

- Математическая модель гидропривода

Рассмотрим упрощенную расчетную схему гидропривода поступательного движения с замкнутой циркуляцией потока и дроссельным управлением с параллельным подключением дросселя (на входе или на выходе гидроцилиндра) (рис.1).

1 – насос; 2 – гидроцилиндр; 3 – регулируемый дроссель; 4 – дроссель;
5 – распределитель; 6 – сливная емкость; 7 – перемещаемый объект.

Рис. 1. – Расчетная схема гидропривода поступательного движения

Уравнение неустановившегося движения поршня гидроцилиндра без учета сжимаемости жидкости и утечек в полостях имеет вид [1, 3, 6]:

,                                                (2.1)

где  перемещение и скорость перемещения поршня; рабочие площади гидроцилиндра нагнетательной и сливной полостей, живое сечение трубопровода; давление жидкостей в напорной и сливной полостях; сила сухого трения груза и трение в гидроцилиндре (принято );  сила противодействия, m – приведенная к штоку масса частей исполнительного механизма;  суммарные путевые гидравлические потери давления в гидроприводе

,                                                                                             (2.2)

где  подача жидкости в гидропривод,

;                                                                         (2.3)

плотность рабочей жидкости;  коэффициент потерь в местных сопротивлениях и на гидравлическое трение [1].

Принята следующая совокупность данных для расчета управляемого гидропривода (рис.1): диаметр поршня м; диаметр штока м; сила сухого трения  Н; сила противодействия  Н; приведенная масса частей исполнительного механизма       кг; площадь поршня  м2; диаметр живого сечения трубы м; длина трубы м; кинематическая вязкость рабочей жидкости – масло индустриальное ИА-5А,  м2/с; плотность жидкости  900 кг/м3; коэффициент гидравлического сопротивления дросселя ; коэффициент гидравлического сопротивления распределителя ; рабочий ход поршня 1 м (=1 м).

- Математическое моделирование

Задача синтеза оптимального управления: найти закон изменения силы гидравлического давления на поршень  такой, чтобы осуществлялось перемещение поршня из начального положения  в конечное  и при этом целевой функционал

,

характеризующий качество процесса управления, принимал минимальное значение.

Функция действия рассматриваемой системы

,                                             (3.2)

где   искомая обобщенная сила.

В соответствии с формулой (1.11) закон управления  в классе непрерывных функций получит вид

,                                                           (3.3)

а сила воздействия на поршень

.                                       (3.4)

При синтезе оптимального управления, соответствующего принципу максимума Л.С. Понтрягина

,(3.5)

где  допустимое управление.

Результаты исследований представлены в сравнении на рис.2-4, рассчитанных по методу объединенного принципа максимума (ОПМ) и по методу максимума Л.С. Понтрягина. При этом на рис.2а и рис.2б показаны перемещения и скорость перемещения гидроцилиндра; на рис.3а и рис.3б – законы оптимального управления ; на рис.4а и рис.4б – подача рабочей жидкости в гидроцилиндр .

Рис. 2. – Переходной процесс

Рис. 3. – Закон оптимального управления

Рис. 4. – Подача в гидроцилиндр

Заключение.

Из сравнения результатов исследований установлено:

- Эффективность управления по квадратичному критерию при использовании метода объединенного принципа максимума выше, чем при использовании принципа максимума и составляют соответственно  и , при одинаковом быстродействии.

- При применении принципа максимума Л.С. Понтрягина управление имеет ступенчатый характер, что может привести к дополнительной динамической нагрузке на гидроцилиндр. В случае применения объединенного принципа максимума обеспечивается безударное управление процессом.

Литература:

- Башта, Т.М. Гидроприводы и гидропневмоавтоматика [Текст] –М.: Машиностроение, 1982.–423 с.

- Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гампрелидзе Р.В. , Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов [Текст] – М.: Наука, 1969. – 384 с.

- Беренгард, Ю.Г. Динамический синтез дроссельных тормозных устройств гидроцилиндров // Пневматика и гидравлика [Текст] – 1984. – Вып.11. – С.216-223.

- Костоглотов А.А., Костоглотов А.И., Лазаренко С.В. Объединенный принцип максимума в задачах оценки параметров движения маневрирующего летательного аппарата [Текст] // Радиотехника и электроника, т. 54. вып.4, 2009. – С.450-457.

- Костоглотов А.А., Костоглотов А.И., Лазаренко С.В., Шевцова Л.А. Синтез оптимального управления на основе объединенного принципа максимума [Текст] // Известия вуз Сев.-Кав. региона, №2, 2010. – С.27-31.

- Лурье, А.И. Аналитическая механика [Текст] – М.: ГИФМЛ, 1961. – 824 с.

- Fantoni I., Lozano R. Non-linear Control for underactuated mechanical systems // Springer London, 2001. – 293 p.

- Маркеев, А.П. Теоретическая механика [Текст] – М.: Наука, ГРФМЛ, 1990. – 414 с.

- Костоглотов А.А., Костоглотов А.И., Лазаренко С.В. Многопараметрическая идентификация конструктивных параметров методом объединенного принципа максимума [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2011, №1. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2011/348  (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Андрашитов Д.С., Костоглотов А.А., Костоглотов А.И.,
Лазаренко С.В., Ценных Б.М. Универсальный метод синтеза оптимальных управлений нелинейными Лангранжевыми динамическими системами [Электронный ресурс] // Инженерный вестник Дона. 2014. №1. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2251  (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Fuller, F.T. Study of an optimal non-linear control system // Jornac of Electronics Control. №1(15), 1963. – P.63-71.